| «Тракт» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Тракт» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июля 2022г. № 21

пст. Тракт, Княжпогостский район

Республика Коми

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» на 2022-2026 годы и на перспективу до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьёй 21 Устава сельского поселения «Тракт», администрация сельского поселения «Тракт»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» на 2022-2026 годы на перспективу до 2031 года» (далее—Программа).

- Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Тракт» от 28 сентября 2016 года № 72 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Тракт» на 2016-2021 г.г.»

- Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения «Тракт» Е.Ю. Якк

Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения «Тракт» от 06.07.2022 № 21

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» на 2022- 2026 годы и на перспективу до 2031года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» на 2022-2026 годы и на перспективу до 2031 года |
| --- | --- |
| Задачи Программы | 1. Повышение качества коммунальных услуг; 2. Существенное повышение экономической и энергетической эффективности коммунальных систем; 3.Перспективное планирование развития коммунальных систем; 4. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 5.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Тракт» |
| Исполнители Программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Развитие систем коммунальной инфраструктуры для более полного обеспечения потребностей в коммунальных ресурсах потребителей. 2.Обеспечение объектов сельского поселения надежными и качественными услугами коммунальной инфраструктуры. 3.Снижение потерь коммунальных и энергетических ресурсов. 4.Рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2026 годы и на перспективу до 2031 года |
| Объёмы и источники финансирования | Внебюджетные средства администрации сельского поселения и предприятий коммунального комплекса, при наличии бюджетных средств в виде дотации, трансфертов, целевых поступлений |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Администрация сельского поселения «Тракт» |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями потребителей, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Перечень программных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» позволит решить следующие задачи:

- повысить надежность ресурсоснабжения потребителей;

- снизить затраты на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

- сократить сверхнормативные потери и непроизводственные расходы энергоресурсов;

- обеспечить бесперебойное снабжение потребителей качественными услугами;

- создать условия для развития жилищно-коммунального сектора экономики сельского поселения «Тракт»;

- обеспечить доступность коммунальных услуг для потребителей;

- улучшить экологическую ситуацию в поселении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» на 2022-2026 годы и на перспективу до 2031 года (далее -Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей сельского поселения «Тракт» и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. А также капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что сельское поселение «Тракт» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств республиканского, районного и местного бюджетов, средств, полученных за счёт регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. СРОКИ РЕАЛИЗЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2022—2026 годов и на перспективу до 2031 года

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТРАКТ»

3.1. Территория

Территория сельского поселения «Тракт» занимает площадь 609,63 га, расположена на юге Княжпогостского района. Административный центр сельского поселения «Тракт» находится в 24 км от районного центра города Емвы. В состав сельского поселения «Тракт» входят 4 населенных пункта: пст. Тракт, пст. Чернореченский, пст. Вожаёль, пст. Ракпас.

### 3.2. Климатическая характеристика

Муниципальное образование сельское поселение «Тракт» образовано в соответствии с Законом Республики Коми от 27.02.2012 года № 11-РЗ «Об объединении муниципальных образований сельских поселений «Тракт» и «Вожаёль», расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» в Республике Коми, и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми» (принят ГС РК 16.02.2012г.) Административным центром поселения является поселок сельского типа «Тракт». Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: поселки сельского типа (далее-пст.) Ракпас, Тракт, Чернореченский, Вожаёль. Сельское поселение «Тракт» расположено в юго-восточной северной и северо-восточной части Княжпогостского района Республики Коми. Удаленность от трассы регионального значения «Сыктывкар-Ухта» составляет пст.Ракпас- 2,5 километра, пст.Тракт- 1,1 километра. Дорога частично с твердым асфальтовым покрытием на пст.Ракпас и асфальтовым покрытием на пст.Тракт. Улично-дорожная сеть пст.Ракпас с грунтовым покрытием составляет 4,9 км., пст.Тракт грунтовым и асфальтовым покрытием – 21,0 километра. Улично-дорожная сеть нуждается в ремонте. Рельеф поселения определяется расположением его в орографической области Вычегодско-Мезенской равнины. Территория характеризуется равнинным и пологоволнистым рельефом и представлена водно-ледниковыми равнинами, переработанными денудацией и водно-аккумулятивными процессами.

3.3. Анализ численности населения на 01.10.2022 года

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав территории поселения | Количество зарегистрированных граждан | Количество фактически проживающих граждан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Тракт | 635 | 294 |
| 2 | пст. Чернореченский | 152 | 45 |
| 3 | пст. Вожаёль | 81 | 37 |
| 4 | пст. Ракпас | 144 | 95 |
| Итого |  | 1012 | 471 |

| Трудоспособное население | 490 |
| --- | --- |
| Пенсионеры | 367 |
| Молодёжь (14-30 лет) | 167 |
| Дети до 14 лет | 129 |

Движение населения в 2018-2021 годах

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 5 | 8 | 5 | 7 |
| Смертность | 16 | 8 | 21 | 21 |

В 2021 году уровень смертности по-прежнему остается выше уровня рождаемости. Таким образом, на протяжении последних лет демографическая ситуация в поселении является неблагоприятной. Низкая рождаемость и высокая смертность обуславливают сохраняющую естественную убыль населения. Усугубляет демографические проблемы территории, миграционный отток населения. За 2021 год с территории поселения выбыли 25 человек, а прибыло всего 1. Причем, мигрируют в основном люди трудоспособного возраста по причине отсутствия рабочих мест и условий комфортного проживания. А это, в свою очередь, порождает еще одну демографическую проблему территории - старение населения.

### 3.4.Экономическая база

Экономический потенциал сельского поселения «Тракт» не слишком высок. Имеются пресные подземные воды, которые являются одним из важнейших полезных ископаемых и имеют стратегическое значение как надежный источник питьевого водоснабжения населения. Земли, занятые лесом, занимают 70% территории сельского поселения. В основном на территории поселения преобладает хвойная (сосна, ель) и лиственная древесина (осина, береза). Развитие лесной промышленности могло бы положительно сказаться на экономике поселения в дальнейшем.

Торговля на территории поселения представлена 3 стационарными магазинами розничной торговли, с общей площадью торговых залов 106 кв.м. с созданием 6 рабочих мест. Магазины полностью снабжают население всеми необходимыми продуктами питания и промышленными товарами. Личных подсобных хозяйств на территории поселения тоже осталось мало.

| Крупный рогатый скот | 1 |
| --- | --- |
| козы | 0 |
| кролики | 0 |
| птица | 27 |
| свиньи | 0 |
| пчелосемьи | 0 |

Небольшое количества скота в семьях жителей обусловлено ростом цен на корма, сокращением численности населения и изменениями в возрастной структуре, но в первую очередь, тем, что в данный момент в нынешних рыночных условиях закупочные цены на молоко и мясо очень низки, в итоге затраты на произведенный литр молока и килограмм мяса не покрывают затраты на их производство. Это и проблема дороговизны цен на ГСМ и энергоресурсы.

Сведения о бюджетной сфере:

| № п/п | Полное официальное наименование учреждения | Краткая характеристика учреждения (количество работающих и посещающих учреждения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения «Тракт» | 5 человек |
| 2 | ФАП «Тракт» | 2 человек |
| 3 | ФАП «Чернореченский» | 1 человек |
| 4 | ФАП «Ракпас» | 1 человек |
| 5 | МБДОУ «Детский сад» пст. Тракт | 5 человек (в садике -2 человека) |
| 6 | Филиал «СДК» пст. Тракт МАУ Княжпогостский РДК | 5 человек |
| 7 | Трактовская сельская модельная библиотека | 2 человека |
| 8 | МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» | 7 человек (в школе-7 учеников) |

На территории поселения работают 2 почтовых отделения, станция РЖД, библиотека.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТРАКТ»

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населённых пунктов сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, в основном соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Основные проблемы водоснабжения в сельском поселении:

-        Отсутствие проектной документации схем скважин;

-        Износ оборудования и водопроводных сетей.

4.2. Теплоснабжение

Источниками теплопотребления на территории сельского поселения «Тракт» являются социальные объекты (школа, детский сад, ФАП, Дом культуры, магазины, Администрация). Весь жилой фонд находится на печном, центральном или газовом отоплении. Источником теплоснабжения является АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания».

Основные причины, отрицательно влияющие на теплоснабжение сельского поселения «Тракт»:

-        Износ оборудования и тепловых сетей;

-        Неэффективные системы отапливаемых зданий;

-        Ветхость отапливаемых зданий.

-        Эксплуатация тепловых энергоустановок с КПД до 55%.

4.3. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения «Тракт» является централизованной. Основными источниками электроснабжения являются распределительные станции (РПС).

Распределение и транзит мощности в населённые пункты сельского поселения осуществляется по воздушным линиям электропередачи 35,10 кВ.

4.4. Газоснабжение

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется централизованно и привозным баллонным газом.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

-        Формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

-        Определение ежегодного объёма средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

-        Формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфрастуктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включённых в Программу, должен быть завершён в пределах сроков действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряжённости вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфрастуктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по тепло- и водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения «Тракт» в рамках настоящей Программы

-        осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

-        формирует Перечень объектов, подлежащих включению в Программу (приложение № 1);

-        заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфрастуктуры в соответствии с законодательством;

-        предоставляет отчёты об объёмах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7.      ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития территории сельского поселения рассматривается до 2031 года.

Основную роль потенциального роста интереса со стороны инвесторов играет наличие, развитая транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, поддержка со стороны органов власти. Для повышения инвестиционного потенциала необходимо формирование на территории сельского поселения системы инвестиционных площадок (подготовка свободных земель под промышленную застройку в местах, обеспеченных соответствующей производственной инфраструктурой: транспортными коммуникациями, газо-, тепло- и электроснабжением, средствами связи).

Одним из основных условий развития экономики, решения проблем занятости населения, повышения качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также повышения налоговых поступлений в доходную часть районного и местного бюджета является малое предпринимательство.

Важную роль в экономике поселения играет развитие малого и среднего бизнеса.

Почти все действующие предприятия поселения являются малыми.

Основными задачами для дальнейшего развития малого бизнеса на территории сельского поселения является:

- необходимость проводить работу по устранению административных барьеров;

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития малого предпринимательства;

- освоение малым бизнесом новых рынков;

- создание правовых условий для динамичного развития.

Для создания условий роста экономического потенциала промышленного комплекса сельского поселения необходимо решение следующих задач:

- рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих предприятий;

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся;

- укрепление экономики за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения качественными товарами и услугами.

_________________________